Основные технические характеристики энергоустановок DEUTZ Power Systems*

| Технические параметры | Един измер. | Тип энергоустановки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015V6 | 2015V8 | 2016V8 K | 2016V12K | 2016V12 | 2016V16K | 2016V16 | 2020V12K | 2020V12 | 2020V16K | 2020V16 | 2020V20 | 2032V12 | 2032V16 |
| Электрическая мощность | кВт | 171 | 230 | 337 | 508 | 580 | 678 | 774 | 1021 | 1169 | 1364 | 1558 | 1946 | 2928 | 3916 |
| Электрический КПД | % | 35,3 | 35,4 | 36,9 | 37,7 | 40,8 | 37,8 | 41,1 | 40,1 | 41,9 | 40,2 | 41,8 | 42,1 | 41,8 | 41,9 |
| Тепловая мощность | кВт (Гкал/ч) | 261 (0,224) | 351 (0,301) | 442 (0,380) | 642 (0,552) | 556 (0,478) | 858 (0,737) | 752 (0,646) | 1154 (0,992) | 1229 (1,057) | 1550 (1333) | 1640 (1,410) | 1955 (1,681) | 3105 (2,670) | 4180 (3,594) |
| Тепловой КПД | % | 53,9 | 54,1 | 48,4 | 47,7 | 39,1 | 47,8 | 40,0 | 45,3 | 44,0 | 45,6 | 44,0 | 42,3 | 44,3 | 44,8 |
| Расход природного газа | нм3/ч | 52 | 69 | 96 | 142 | 150 | 189 | 198 | 268 | 294 | 357 | 392 | 486 | 737 | 983 |
| Число оборотов | об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 |
| Удельный расход моторного масла | г/кВт ч | 0,2 |
| длина | мм | 1090 | 1280 | 3100 | 4000 | 3520 | 4400 | 4000 | 4700 | 4700 | 5500 | 5700 | 6300 | 7600 | 8700 |
| ширина | мм | 1120 | 1120 | 1300 | 1400 | 1450 | 1400 | 1450 | 1800 | 1750 | 1800 | 1750 | 1750 | 2700 | 2700 |
| высота | мм | 1610 | 1610 | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2650 | 2500 | 2650 | 2500 | 2550 | 3700 | 3700 |
| Масса энергоустановки | кг | 2180 | 2675 | 3750 | 4890 | 5100 | 5510 | 6280 | 8480 | 10500 | 10830 | 13500 | 17580 | 38800 | 45100 |

* - характеристики при условиях: природный газ, уровень содержания NOx=500 мг/м3,

2015V6-2020V20: с генератором 400В, 2032V12-2032V16: с генератором 6300 В, температура обратной/прямой воды: 70/90ºC.